切实加强排水管网排查整治 确保排水管网安全运行

为加强城市排水管网体系建设，全面提升城市排水管网安全运行水平，促进城市高质量发展，我局于2021年开始对建成区市政排水管网排查工作，在排查建成区市政排水主管网过程中，共测得建成区主雨水管道长40.99千米，污水主管道总长24.04千米，未发现雨污合流、混接、错接情况。2022年进行建成区管网末端庭院管网的排查工作，目前已完成颈复康公司和露露公司的管网末端排查工作，未发现雨污合流、混接、错接情况。我局将继续推进建成区管网末端庭院管网的排查工作，发现问题立即进行整改，确保排水管网安全有序运行。

在排查过程中，6月1日发现东区高新区滨河路过河管道井筒局部破损，我局及时安排市政集团维修人员拆除破损检查井井筒，用10CM厚钢板进行封堵，钢板与井筒盖板之间放置三道防水止水胶带，彻底消除了此过河处井室异常进水问题。